Нормы оценивания:

Для итоговой контрольной работы, при выполнении заданий теста в объёме:
от 50%  до 70% выставляется оценка «3»,

от 71%  до 85% выставляется оценка «4»,

при выполнении не менее 86% - оценка «5».

С учетом того, что задания с открытым ответом оцениваются в 2 балла, «разбаловка» будет следующей:

| Процент выполнения | Количество баллов | отметка |
| --- | --- | --- |
| 100% | 24 балл | 5 |
| 86% | 21 | 5 |
| 71% | 17 | 4 |
| 51% | 12 | 3 |

| Задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баллы | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Итоговая контрольная работа по информатике 11 класс.

Вариант 1.

1.Для  5 букв латинского алфавита заданы их двоичные коды ( для некоторых букв – из двух бит, для некоторых –из трех). Эти коды представлены в таблице. Определите, какой набор букв закодирован двоичной строкой 0110100011000.

| А | В | С | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | 01 | 100 | 10 | 011 |

1)EBCEA      2)BDDEA   3)BDCEA  4)EBAEA

2. Укажите минимальный объем памяти (в килобайтах), достаточных для хранения любого растрового изображения размером 64*64 пикселей, если известно, что в изображении используется палитра из 256 цветов. Саму палитру хранить не нужно.

1)128     2)2     3)256    4)4

3.При работе с электронной таблицей в ячейке A1 записана формула =D1-$D2. Какой вид приобретет формула, после того как в ячейку A1 скопируют в ячейку B1? Примечание. Символ $ в формуле обозначает абсолютную адресацию.

1)=E1-$E2     2)=E1-$D2     3)=E2-$D2        4)=D1-$E2

4.Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 256 000 бит/с. Передача файла через это соединение заняла 2 мин. Определите размер файла в килобайтах.

1)3750             2) 1253         3)65656      4)1255

5.Сколько  килобайт информации содержит  сообщение объемом 2048 Кбит?

1)512      2)256     3)128     4)1024

6.Ключ в базе данных - это:

1)специальная структура, предназначенная для обработки данных.

2)простейший объект базы данных для хранения значений одного параметра реального объекта или процесса.

3)процесс группировки данных по определенным параметрам.

4)поле, которое однозначно определяет соответствующую запись.

7.Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен информационный объем следующего высказывания Жан-Жака Руссо:
Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине – только один.

| 92 бита | 220 бит | 456 бит | 512 бит |
| --- | --- | --- | --- |

8.Дано А=1008, В=10116.Какое из чисел С, записанных в двоичной системе, отвечает условию A<C<B?

1)100001         2)1000000          3)10000001     4)100000001

9.Чему равна сумма чисел x и у при х=778  и у=АА16?

1)11101112                2)111101112          3)111010012       4)1000011012

10.Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента программы.

a:= 5;
a:= a + 6;
b:= –a;
c:= a – 2*b;

| c = –11 | c = 15 | c = 27 | c = 33 |
| --- | --- | --- | --- |

11.Какое из приведенных ниже названий бабочек соответствует условию:

(последняя буква гласная ) ^(первая буква гласная вторая буква гласная)?

1)лимонница   2)махаон    3)акрея     4)бражник

12.Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трех аргументов: X, Y, Z. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F (см. таблицу). Какое выражение соответствует F?

| X | Y | Z | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |

- X Λ Y Λ ¬ Z

- X Λ Y Λ Z

- X v ¬ Y v Z

4.  ¬X v Y v ¬Z

13. Путешественник пришел в  09:00 на автобусную станцию населенного пункта «Листопадная» и обнаружил следующее расписание автобусов:

| Пункт отправления | Пункт прибытия | Время отправления | Время прибытия |
| --- | --- | --- | --- |
| Листопадная | Снежная | 09:10 | 10:45 |
| Листопадная | Радужная | 09:15 | 10:40 |
| Листопадная | Звездная | 08:50 | 11:40 |
| Туманная | Звездная | 12:10 | 13:35 |
| Звездная | Снежная | 13:20 | 17:10 |
| Снежная | Туманная | 10:55 | 12:05 |
| Радужная | Звездная | 10:30 | 11:10 |
| Снежная | Радужная | 12:10 | 14:00 |
| Радужная | Туманная | 11:15 | 12:50 |
| Туманная | Листопадная | 12:55 | 14:50 |

Определите минимальное время, которое он потратит с момента попадания на станцию «Листопадная» до прибытия на станцию «Звездная», согласно этому расписанию.

1)4ч 35 мин      2)2ч 50мин      3)2 ч 10 мин     4)1 ч 15 мин

14.Информационная модель, которая имеет иерархическую структуру:

1)расписание движения поездов

2)расписание уроков

3)генеалогическое древо семьи

4)географическая карта

15. Установите соответствие

| Назначение |  | Устройство |
| --- | --- | --- |
| 1. Устройство ввода |  | а) монитор |
| 2. Устройства вывода |  | б) принтер |
|  |  | в) дискета |
|  |  | г) сканер |
|  |  | д) дигитайзер |

16. Какое количество бит содержит слово «информатика». В ответе записать только число.

17. Отметьте основные способы описания алгоритмов.

- Блок-схема

- Словесный

- С помощью сетей

- С помощью нормальных форм

5.       С помощью граф-схем

Итоговая контрольная работа по информатике 11 класс.

Вариант 2.

1.Для 5 букв латинского алфавита заданы их двоичные коды (для некоторых букв - из двух бит, для некоторых - из трех). Эти  коды представлены в таблице:

| a | b | c | d | e |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | 110 | 01 | 001 | 10 |

Определите, какой набор букв закодирован двоичной строкой 1100000100110

| 1.baade | 2.badde | 3.bacde | 4.bacdb |
| --- | --- | --- | --- |

2.Для хранения растрового изображения размером 32х32 пикселя отвели 512 байтов памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения?

1) 8 2) 2 3) 16  4) 236

3.Сколько единиц в двоичной записи числа 127?

1)7    2)6    3)5    4)8

4.Известно, что длительность непрерывного подключения к сети Интернет с помощью модема для некоторых АТС не превышает 10 мин. Определите максимальный размер файла (в килобайтах), который  может быть передан за время такого подключения, если  модем передает информацию в среднем со скоростью 32 Кбит/с.

1)1200     2)2400    3)1900       4)400

5.Сколько мегабайт информации содержит сообщение объемом 225 бит?

1)4		2)8		3)3 		4)32

6.Простейший объект базы данных, предназначенный для хранения значений одного параметра реального объекта или процесса, - это:

1)запрос     2)ключ         3)поле      4)запись

7.Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен информационный объем следующего высказывания Рене Декарта:       Я мыслю, следовательно, существую.

| 28 бит | 272 бита | 32 Кбайта | 34 бита |
| --- | --- | --- | --- |

8.При перекодировании информационного сообщения из 2-байтово	 кодировки в 8-битовую кодировку оно уменьшилось на 2048 бит. Определите информационный объем сообщения.

1)4096 байт      2)512 байт      3)2048 бит     4)68 Кбайта

9.Чему равна разность чисел А416 и 5910 в двоичной системе счисления?

1)1001001       2)1101001      3)1101011      4)1001011.

10.Определите значение переменной b после выполнения следующего фрагмента программы,

где a и b – вещественные (действительные) переменные:

a:= 5;
b:= 5 - 3 * a;
b:= b / 2 * a;

| 1 | –1 | 25 | –25 |
| --- | --- | --- | --- |

11. Пусть даны три высказывания:

А=(сумма цифр числа четна),

В=(последняя цифра кратна трем),

С=(вторая цифра нечетная).

Какое из указанных ниже чисел удовлетворяет условию ?

1)213        2)579      3)368      4)442

12. Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трех аргументов: X, Y, Z. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F (см. таблицу). Какое выражение соответствует F?

| X | Y | Z | F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | ¬X v Y v ¬Z | X Λ Y Λ ¬Z | ¬X Λ Y Λ Z | X v ¬Y v Z |

13. В таблице S указаны длины дорог между городами (в км), обозначенными буквами A, B, C, D, E ( на пересечении строки и столбца указывается длина дороги между  соответствующими городами). В таблице V указаны средние скорости движения ( в км/ч) автомобилей по соответствующим дорогам.

Таблица S                                                                          Таблица V

|  | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | 40 |  |  | 100 |
| B | 40 |  | 30 | 40 | 70 |
| C |  | 30 |  | 60 |  |
| D |  | 40 | 60 |  | 50 |
| E | 100 | 70 |  | 50 |  |

Укажите, какой из перечисленных ниже маршрутов позволяет добраться из А в D  за наименьшее время.

1)ABD      2)AEBCD      3) AED      4)AEBD

14. Информационная система, имеющая табличную структуру:

| 1)файловая структура 2)расписание уроков | 3)генеалогическое древо семьи 4)географическая карта |
| --- | --- |

15. Установите соответствие.

| Память |  | Устройство |
| --- | --- | --- |
| 1. Внутренняя память |  | а) Флеш-карта |
| 2 Внешняя память |  | б) Винчестер |
|  |  | в) Дискета |
|  |  | г) Оперативная память |
|  |  | д) Магнитная лента |
|  |  | е) Постоянное запоминающее устройство |

16. Какое количество байт содержит слово «сообщение». В ответе записать только число.

17. Запишите только те цифры, символы под которыми обозначают знаки арифметических операций.

| { : < | ; = . | + / * |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

|  | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | 80 |  |  | 50 |
| B | 80 |  | 60 | 80 | 70 |
| C |  | 60 |  | 90 |  |
| D |  | 80 | 90 |  | 200 |
| E | 50 | 70 |  | 200 |  |