«УТВЕРЖДЕНО»                                                                                         «УТВЕРЖДАЮ»

Постановлением профсоюзного                                                                  директор МОАУ «СОШ № 17»:

комитета. Протокол №_____                                                                      _____________ Бахтиярова Л.С.

от «01» сентября 2011 г.                                                                               от «01» сентября 2011 г.

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17 г.Новотроицка Оренбургской области»

ИОТ – 29 - 2011 г

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе на токарном станке по металлу

1. Общие требования охраны труда

1.1. К самостоятельной работе на токарном станке по металлу допускаются лица в возрасте не моложе 16 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

К работе на токарном станке по металлу под руководством учителя (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 7 класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2.  Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.  При работе на токарном станке по металлу возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:

—  отсутствие ограждения приводных ремней станка, защитного кожуха патрона и защитного экрана;

—  непрочное закрепление заготовки и инструмента;

—  неисправности и притупление режущего инструмента;

— неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса.

1.4.  При работе на токарном станке по металлу должны использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около токарного станка должна быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком.

1.5.  В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным и ящиком с песком.

1.7.  При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).

1.8.   Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1.  Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить подберет.

2.2.  Проверить наличие и надежность крепления защитных ограждений и соединений защитного заземления с корпусом станка.

2.3.  Разложить инструменты и заготовки в определенном установленном порядке на тумбочке или на специальном приспособлении, убрать все лишнее.

2.4.  Прочно закрепить резец и обрабатываемую деталь, вынуть ключ из патрона и положить его на установленное место.

2.5.  Проверить работу станка на холостом ходу.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1.  Плавно подводить резец к обрабатываемой детали, не допускать увеличения сечения стружки.

3.2.  Не наклонять голову близко к патрону, вращающейся детали или режущему инструменту.

3.3.  Не принимать и не передавать какие-либо предметы через вращающиеся части станка.

3.4.  Не измерять обрабатываемую деталь, не смазывать, не чистить и не убирать стружку до полной остановки станка.

3.5.  Не облокачиваться и не опираться на станок, не класть на него инструмент или заготовки.

3.6.  Не охлаждать режущий инструмент или обрабатываемую деталь в помощью тряпки или протирочных с концов.

3.7.  Не останавливать станок путем торможения патрона рукой.

3.8.  Не поддерживать и не ловить рукой отрезаемую деталь.

3.9.  Не оставлять работающий станок без присмотра.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1.  При неисправности резца, его поломке или выкрашивании, а так же при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести резец от обрабатываемой детали, выключить станок и сообщить об  этом учителю (преподавателю, мастеру).

4.2.  При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

4.3.  При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру), который должен оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1.  Отвести резец от обрабатываемой детали и выключить станок.

5.2.  Убрать стружку со станка при помощи крючка и щетки, не сдувать стружку ртом и не сметать ее рукой.

5.3.  Протереть и смазать станок, промасленную ветошь убрать в металлический ящик с крышкой.

5.4.  Привести в порядок инструмент и убрать его на место.

5.5.  Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

5.6.  Проветрить помещение учебной мастерской.

ЗД по ВР Тетерина С.В. __________________

| № | фио | роспись |
| --- | --- | --- |