«УТВЕРЖДЕНО»                                                                                         «УТВЕРЖДАЮ»

Постановлением профсоюзного                                                                  директор МОАУ «СОШ № 17»:

комитета. Протокол №_____                                                                      _____________ Бахтиярова Л.С.

от «01» сентября 2011 г.                                                                               от «01» сентября 2011 г.

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17 г.Новотроицка Оренбургской области»

ИОТ – 34 - 2011 г

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе на круглопильном (циркульном) станке

1. Общие требования охраны труда

1.1.  К самостоятельной работе на круглопильном (циркульном) станке допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

К работе на круглопильном (циркульном) станке учащиеся не допускаются.

1.2.  При работе на круглопильном (циркульном) станке соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.   При работе на круглопильном (циркульном) станке возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

—  отсутствие ограждения диска пилы;

—  травмирование при выбрасывании пиломатериала во время работы без расклинивающего ножа;

—  травмирование рук при работе без специального толкателя, а также при удалении мелких обрезков на ходу станка;

—  ранение осколками древесины при обработке косослойного и имеющего сучки пиломатериала;

—  вдыхание древесной пыли при отсутствии вытяжной вентиляции и местных отсосов;

— неисправность электрооборудования станка и заземления его корпуса.

1.4.   При работе на круглопильном (циркульном) станке должны использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, рукавицы, защитные очки. На полу около станка должна быть решетка с диэлектрическим ковриком.

1.5.  В мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.6.  Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым и ящиком с песком.

1.7.  При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.

1.8.  В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9.  Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости,  подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1.  Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить подберет.

2.2.  Проверить наличие и надежность крепления защитного кожуха рабочей части диска пилы, а также соединения заземления с корпусом станка.

2.3.  Убедиться в отсутствии трещин, надрывов и сломанных зубьев, диска пилы, а также в том, чтобы в месте подвода древесины зубья пилы были направлены сверху вниз.

2.4.  Провернуть несколько раз диск пилы, проверить прочность его  крепления на валу и отсутствие его биения.

2.5.  Правильно установить направляющую линейку и расклинивающий нож (нож должен быть на 0,5 мм толще пропила древесины).

2.6.  Убедиться в отсутствии в подготовленной для распиловки древесине гвоздей и сучков.

2.7.  Проверить исправную работу станка на холостом ходу.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1.   Включить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной  пыли, надеть рукавицы и защитные очки.

3.2.  Заготовку к пиле подавать плавно, без рывков, надежно удерживая I ее и продвигая вперед без перекашивания. Для продвижения древесины 1 при ее распиловке использовать толкатель.

3.3.  При распиловке находиться сбоку движения пиломатериала, не подавать его на пилу животом.

3.4.  Распиловку заготовок с длиной, превышающей длину рабочего стола, производить только после установки впереди и позади рабочего стола 1 прочных опор в виде козел с роликами.

3.5.  Не загромождать рабочее место пиломатериалами, не удалять и не сметать мелкие обрезки при работе станка.

3.6.  Не останавливать и не тормозить руками выключенную, но еще вращающуюся пилу.

3.7.  При работе на комбинированном станке ножевой вал должен быть закрыт специальным ограждением. Не работать одновременно на циркульной и фуговальной частях станка.

3.8.  Не оставлять работающий станок без присмотра.

1.4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности в работе станка, появлении биения пилы поломке зубьев, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести пиломатериал от пилы и выключить станок. Работу продолжать только после устранения неисправности.

4.2.  При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

4.3.  При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1.  Выключить станок и после остановки вращения пилы удалить обрезки и опилки щеткой, не сдувать опилки ртом и не сметать их рукой.

5.2.  Провести влажную уборку помещения мастерской, выключить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли.

5.3.  Снять спецодежду, принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

ЗД по ВР Тетерина С.В. __________________

| № | фио | роспись |
| --- | --- | --- |