«УТВЕРЖДЕНО»                                                                                         «УТВЕРЖДАЮ»

Постановлением профсоюзного                                                                  директор МОАУ «СОШ № 17»:

комитета. Протокол №_____                                                                      _____________ Бахтиярова Л.С.

от «01» сентября 2011 г.                                                                               от «01» сентября 2011 г.

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17 г.Новотроицка Оренбургской области»

ИОТ – 37 - 2011 г

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при электропаянии.

- Общие требования охраны труда

1.1.  К работам по электропаянию допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

К работам по электропаянию под руководством учителя (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 5 класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не "имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2.  Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.  При выполнении работ по электропаянию возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

—  ожоги горячим электропаяльником или брызгами расплавленного припоя;

—  отравления, повреждения глаз и кожи рук при работе с флюсами и оловяно-свинцовыми припоями;

— поражение электрическим током при неисправности электропаяльника.

1.4.  При выполнении работ по электропаянию должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки.

1.5.  В помещении для электропаяния должны быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.

1.6.   Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.  В помещении для электропаяния должны быть огнетушитель и ящик с песком.

1.7.  При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного  случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру),  который сообщает об этом администрации учреждения.

1.8.   В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты,  соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.1.9.  Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1.  Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

2.2.  Подготовить и проверить исправность инструмента, приспособлений и электропаяльника, убедиться в целостности ручки электропаяльника и шнура электропитания.

2.3.  Проверить надежность заземления металлического рабочего стола или металлического листа на столе.

2.4.  Убедиться, что вблизи рабочего места для электропаяния нет легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

2.5.  Включить вытяжную вентиляцию.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1.  Осторожно обращаться с электропаяльником, не ронять его и не ударять по нему какими-либо предметами, не использовать его в качестве ударного инструмента.

3.2.  Не касаться горячих мест электропаяльника незащищенными руками, остерегаться при пайке брызг расплавленного припоя.

3.3.  При кратковременных перерывах в работе класть нагретый электропаяльник на специальную термостойкую подставку.

3.4.  Во избежание ожогов не определять степень нагрева электропаяльника и нагретых его частей рукой.

3.5.  При пайке использовать в качестве флюса только канифоль, использование кислоты запрещается.

3.6.  Не оставлять без присмотра включенный в сеть электропаяльник.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1.  При неисправности электропаяльника, подводящего электрического шнура немедленно прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру), отключив при этом электропаяльник от сети.

4.2.  При возникновении пожара немедленно отключить электропитание, эвакуировать обучающихся из помещения, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3.  При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

4.4.  При поражении электрическим током немедленно отключить подаваемое напряжение, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии дыхания и пульса сделать пострадавшему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1.  Отключить электропаяльник от сети и после его остывания убрать на место для хранения.

5.2.  Привести в порядок рабочее место, сделать влажную уборку помещения и выключить вытяжную вентиляцию.

5.3.  Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

ЗД по ВР Тетерина С.В. __________________

| № | фио | роспись |
| --- | --- | --- |