«УТВЕРЖДЕНО»                                                                                         «УТВЕРЖДАЮ»

Постановлением профсоюзного                                                                  директор МОАУ «СОШ № 17»:

комитета. Протокол №_____                                                                      _____________ Бахтиярова Л.С.

от «01» сентября 2011 г.                                                                               от «01» сентября 2011 г.

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17 г.Новотроицка Оренбургской области»

ИОТ – 39 - 2011 г

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе с муфельной электропечью

1. Общие требования охраны труда

1.1.  К самостоятельной работе с муфельной электропечью допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

К работе с муфельной электропечью учащиеся не допускаются.

1.2.  Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.  При работе с муфельной электропечью возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

—  ожоги тела и глаз расплавленным металлом или шлаком;

—  отравление токсичными газами при отсутствии вентиляции;

—  поражение электрическим током при отсутствии заземления корпуса муфельной электропечи.

1.4.  При работе с муфельной электропечью должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты; халат хлопчатобумажный или фартук с нарукавниками, берет, рукавицы брезентовые, защитные очки.

1.5.  В помещении для работы с муфельной электропечью должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.

1.6.  Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Помещение для работы с муфельной электропечью должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения: огнетушителем, ящиком с песком, емкостью с водой.

1.7.  При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного  случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.

1.8.  В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9.  Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1.  Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

2.2.  Подготовить инструмент, оборудование и материалы, убрать с рабочего места все лишнее.

2.3.  Убедиться в наличии и надежности соединения защитного заземления с корпусом муфельной электропечи.

2.4.  Осмотреть муфельную электропечь и проверить исправную ее работу.

2.5.  Включить вытяжную вентиляцию.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1.  Не заполнять ковш доверху металлом.

3.2.  При контроле плавления металла в печи пользоваться специальными очками или смотровым стеклом.

3.3.  При вынимании ковша из печи стоять на безопасном расстоянии от расплавленного металла, переносить ковш с расплавленным металлом осторожно, не расплескивая жидкий металл.

3.4.  Стоять возможно дальше от заливаемой или только что залитой расплавленным металлом формы.

3.5.  Не допускать ударов по ковшу с расплавленным металлом.

3.6.  Не оставлять металл на дне ковша, не ставить ковш на сырое место.

3.7.  Шлак и остатки металла счищать только сухими и подогретыми счищалками.

3.8.  Не вводить в ковш с расплавленными материалами холодные материалы.

3.9.  Случайно пролитый расплавленный металл убирать немедленно.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1.  При неисправной работе муфельной электропечи, а также нарушении защитного заземления ее корпуса прекратить работу, выключить электропечь и после ее остывания устранить возникшую неисправность.

4.2.   В случае разлива расплавленного металла и возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3.   При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

4.4.  При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение, сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1.  Отключить муфельную электропечь от сети и после ее остывание привести в порядок рабочее место.

5.2.   Провести влажную уборку помещения и выключить вытяжную вентиляцию.

5.3.  Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

ЗД по ВР Тетерина С.В. __________________

| № | фио | роспись |
| --- | --- | --- |